## 1  Назначение

## Устройство переговорное ПУ-05  предназначено для ведения переговоров между абонентами, находящимися в разных помещениях (например, в кассах вокзалов или метрополитенов между кассиром и пассажиром, в банках, в магазинах, в обменных пунктах). Устройство просто и надежно в эксплуатации, позволяет избавиться от неудобств, связанных с плохой разборчивостью речи или ее малой громкостью, улучшает обслуживание клиентов.

## 2  Основные технические характеристики

Максимальная выходная  мощность 0,5 Вт.

Линия связи между комплектом кассира и комплектом клиента –                   4-х проводная линия, длиной, не более 10 метров.

Максимальная потребляемая мощность от сети ~220 В, 50 Гц, не более 10Вт.

Вес изделия, не более 2 кг.

### Комплект поставки

- Блок громкоговорителя кассира, шт. ……………….…………... 1

- Блок микрофона кассира, шт. ………………………………………….. 1

- Блок микрофона клиента, шт. …………………………………………. 1

- Блок громкоговорителя клиента, шт. ……………………….….. 1

- Блок коммутации, шт. ……………………………………………………….. 1

- Блок сетевого адаптера, шт. …………………………………….……. 1

### 4   Правила установки и эксплуатации

  - Блок микрофона клиента, выполненный в вандалозащищенном  корпусе «Топаз», устанавливается на подоконнике кассового окна.

  - Громкоговоритель клиента, выполненный в полистирольном корпусе, устанавливается в  верхней части проёма окна, с осью направленности вниз, на клиента.

  - Блок громкоговорителя кассира, выполненный в пластмассовом корпусе, устанавливается на столе кассы, на расстоянии 80-90 см от кассира. В блоке громкоговорителя кассира размещаются усилитель с регулятором громкости и динамик.

  - Блок  микрофона кассира устанавливается на столе в любом удобном месте, так, чтобы расстояние от микрофона на конце кронштейна до кассира было не более 30 см. Длина кронштейна - 420 мм.

### 5  Устройство и работа изделия

  - После установки блоков изделия на штатные места  и  настройки блоков персоналом, обеспечивающим пуско-наладочные работы, изделие работает и не требует вмешательства операторов или кассиров.

  - Изделие всегда включено на передачу сигнала от клиента к кассиру. Кассир может отрегулировать громкость звучания регулятором на блоке громкоговорителе кассира или выключить громкоговоритель. При включенном блоке громкоговорителе кассира на передней панели светится индикатор рядом с регулятором громкости.

  - Для переключения направления разговора от кассира к клиенту надо нажать на кнопку на блоке микрофона кассира. При этом загорится индикатор, расположенный над кнопкой. После окончания произнесения фразы надо снова нажать на кнопку, при этом индикатор погаснет.

  - Изделие питается от сети переменного тока напряжением 220 В, для подключения к сети используется стандартный сетевой адаптер на 24В..

  - Изделие предназначено для непрерывной работы и не требует периодического отключения питания.