# Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ»

Блок согласования БС-08

ТУ 3185-010-48955795-2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения изделия «Блок согласования БС-08» шкафа автоведения ША-08 обслуживающим персоналом, осуществляющим его эксплуатацию.

Принятые в ТО обозначения:

ША – шкаф автоведения;

БГ  - блок генератора;

БС  - блок согласования;

ШИМ – широтно-импульсная модуляция.

# 2  Назначение

Блок согласования БС-08 предназначен для работы в составе системы автоматического управления  поездами метрополитена.

Блок согласования БС-08 предназначен для согласования выходного сигнала генератора БГ-08 с линией связи автоведения.

Блок согласования БС-08 предназначен для работы в условиях релейных помещений метрополитена. Установка БС-08 осуществляется в шкаф автоведения ША-08 или в статив унифицированный автоведения СУА-08.

По  устойчивости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации БС-08 соответствует группе  К1  по ОСТ 32.146-2000, но для работы при температуре  окружающего воздуха от +10С до +400С и относительной влажности до 85%.

По степени защиты оболочки изделие выполнено в  корпусе по группе IP 20B по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к механическим воздействиям,  возникающим в процессе эксплуатации, БС-08 соответствует группе МС1 по ОСТ 32.146-2000.

# 3  Основные технические данные

Напряжение управления коммутатором, В. ………………… +48        +/- 5%.

Блок согласования преобразует ШИМ сигнал генератора в синусоидальный выходной сигнал.

Блок согласования при производстве настраивается на одну из четырех фиксированных частот: 20, 25, 32  или 42 кГц.

Относительное отклонение частоты сигнала, не более    +/- 2 х 0,0001.

Форма выходного сигнала – синусоидальное напряжение.

Габаритные размеры, мм., не более ……………………………………….. 402х132х74

Вес изделия, кг., не более ………………………………………………………. 2,5

Срок службы изделия, лет, не менее …………………………………….10

# 4  Устройство и работа изделия

4.1  Конструкция изделия

Конструктивно блок генератора выполнен в металлическом корпусе (см. рис.1). Корпус состоит из основания, на котором закреплена лицевая панели и кожуха, который вставляется в пазы основания и крепится к нему четырьмя винтами М3.

К основанию крепится трансформатор и плата коммутации.

На передней панели имеется крышка, под которой расположены две клеммные колодки. К передней панели крепится ручка для переноски изделия.  На задней части основания установлен разъём с ловителями типа РП14-16Л.

4.2 Устройство изделия

Блок согласования БС-08 состоит из (см. рис.3): платы коммутации, согласующего трансформатора и коммутационных клеммных колодок.

Плата коммутации.

На плате коммутации расположены оптоэлектронные коммутаторы, обеспечивающие переключение выходного сигнала с основного генератора на резервный. Так же на плате коммутации установлены элементы фильтра (они подбираются при регулировке блока на требуемую частоту), выделяющие из ШИМ сигнала генератора синусоидальный выходной сигнал.

Согласующий трансформатор.

С выхода фильтра с платы коммутации сигнал поступает на входную обмотку согласующего трансформатора. Трансформатор имеет 8 выходных обмоток, обеспечивающих  требуемые выходные напряжения. Выходные обмотки трансформатора подключаются к клеммной колодке KL1 и к KL2 контактам 5 и 6 (см. рис.3).

Коммутационные клеммные колодки.

Сигнал на выходной разъём блока БС-08 снимается с контактов 1 и 2 колодки KL2. Перемычка между контактом 2 KL2 и любым контактом KL1 или контактами 5,6 KL2 позволяет выбрать требуемое выходное напряжение (см. рис.3).

На контактах 3-4 KL2 можно проконтролировать напряжение пропорциональное входному току фильтра.

4.3  Работа изделия

Согласование выходного сигнала генератора БГ-08 (см. ТО БГ-08)  с нагрузкой осуществляется в блоке согласования БС-08. В БС-08 посредством установки перемычки между контактами на клеммных колодках выбирается  выходное напряжение для заданной нагрузки. Изменение выходного напряжения на 20-30% можно произвести регулировкой уровня выходной мощности генератора БГ-08. Уровень 9 соответствует максимальной выходной мощности. Следует отметить, что, чем больше уровень выходной мощности, тем меньше гармонические искажения сигнала на выходе БС-08. Поэтому, при согласовании с нагрузкой надо стремиться работать на 9-м уровне БГ-08.

Если нагрузка имеет большую индуктивную составляющую, то для её подавления вместо перемычки можно установить конденсатор соответствующей ёмкости.

# 8  Порядок установки

Установите БС-08 на штатное место в ША-08 (см. ТО ША-08).

# 9  Порядок работы

  - При первом, после установки, подключении блока согласования надо выполнить его настройку. Для этого надо определить, к какому контакту KL1 или KL2 подключить перемычку от контакта 2 KL2 (см. рис.3). Ниже в таблице представлены ориентировочные напряжения на контактах KL1,KL2 при разных уровнях выходной мощности генератора. Например, для контакта KL1.3 – сопротивление нагрузки на заданной частоте генератора – 200 Ом, а выходное напряжение от 40 до 55 В.

Напряжение на выходе БС-08 при разных уровнях.

|  | Напряжение на выводах выходного трансформатора, В |
| --- | --- |
|  | Номер вывода KL1,KL2 | KL1.1 | KL1.2 | KL1.3 | KL1.4 | KL1.5 | KL1.6 | KL2.5 | KL2.6 |
|  | Номинальное напряжение,В | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 |
| Уровни регулировки выходного напряжения генератора |  | Сопротивление нагрузки, Ом | 22 | 91 | 200 | 360 | 560 | 820 | 1200 | 1500 |
|  | 1 | Напряжение на выводах выходного трансформатора, В | 13,2 | 26,6 | 40,1 | 53,6 | 67,0 | 81,4 | 98,1 | 110 |
|  | 2 |  | 14,0 | 28,4 | 42,8 | 57,3 | 71,5 | 87,0 | 103 | 117 |
|  | 3 |  | 14,9 | 30,2 | 45,4 | 60,7 | 75,7 | 92,4 | 109 | 124 |
|  | 4 |  | 15,7 | 31,7 | 47,6 | 63,9 | 79,7 | 97,2 | 114 | 130 |
|  | 5 |  | 16,3 | 33,0 | 49,8 | 66,7 | 83.0 | 102 | 119 | 136 |
|  | 6 |  | 17,0 | 34,2 | 51,7 | 69,1 | 86,2 | 105 | 124 | 141 |
|  | 7 |  | 17,5 | 35,3 | 53,3 | 71,4 | 88,7 | 109 | 128 | 145 |
|  | 8 |  | 17,9 | 36,1 | 54,7 | 73,0 | 91,0 | 111 | 131 | 148 |
|  | 9 |  | 18,2 | 36,6 | 55,3 | 74,1 | 92.3 | 113 | 133 | 152 |
| Выходная мощность на нагрузке при 9-м уровне, Вт | 14,7 | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,6 | 14,7 | 15,4 |

  - Выбрав выходное напряжение для нагрузки, надо открыть крышку на лицевой панели блока (см. рис.2) и установить перемычку, подключить линию автоведения и проверить на контактах 1 и 2 клеммной колодки KL2 напряжение на нагрузке.

  - Напряжение на нагрузке можно изменить регулировкой выходного уровня мощности генератора. Для снижения гармонических искажений надо стремиться работать на 9-м уровне выходной мощности.

  - Для понижения выходного напряжения на нагрузке можно вместо перемычки на клеммных колодках установить резистор (или дроссель), который будет включен последовательно с нагрузкой.

  - Для компенсации индуктивности линии можно  вместо перемычки на клеммных колодках установить конденсатор, соответствующей ёмкости.

# Приложение

Рисунок 1 – Внешний вид  БС-08.

Рисунок 3 – Схема соединений БС-08.