## Устройство контроля путевой программы (УКПП-42)

Устройство  предназначено для эксплуатации в тоннелях метрополитена.

Условия эксплуатации:

- рабочая температура окружающего воздуха от +10С до  +400С;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

- по устойчивости к механическим воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации, блок индикации соответствует группе МС2, а измерительный блок соответствует группе МС3 по ОСТ 32.146-2000.

### Основные технические характеристики

| Питание УКПП от сети переменного тока частотой 50Гц , В ……………........... | 24 +\- 20 % |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более ……………………………………………………………….. | 12 |
| Частота измеряемого сигнала, кГц ……………………………………………………………………… | 42 |
| Пороговое значение магнитной индукции сверху доски, при котором отключается знак Т-СБОР, мкТл …………………………………………………………………………. | 4 |
| Габаритные размеры блока индикации УКПП, мм ……………………………………………… | 350х230х120 |
| Габаритные размеры измерительного блока УКПП, мм …………………………………….. | 280х160х70 |
| Масса УКПП, кг, не более ………………………………………………………………………………………… | 4,5 |

## Комплект поставки

- Блок индикации, шт. …………………………….……..………………………………………………1

- Блок измерительный, шт. ……………..…………………………………..............................1

- кронштейн для крепления блока измерительного, шт. ……………………1

- кабель для подключения блока индикации, шт. ………..……………….……….1

## Устройство и работа изделия

Конструкция изделия

Блок индикации конструктивно выполнен в виде пластмассового герметичного блока. На лицевой стороне блока имеется знак «Т-сбор», который подсвечивается изнутри светодиодами белого свечения.

В блоке установлены плата со светодиодами блоком питания и оптореле.

На блоке индикации снизу расположены два 4-контактных разъёма типа 2РМД  и 2 переключателя, установленные в герметично закрывающейся коробке.

Один разъём (2РМД18Б4Г5В1) предназначен для подключения блока измерительного, второй (2РМДБ4Ш5В1) имеет контакты (№№ 1 и 2) для подключения питания (~24В, 50Гц) и выходные контакты (№№ 3 и 4) для внешней контрольной аппаратуры. При включении блока индикации (знака «Т-сбор») эти контакты замыкаются (максимальный ток до 0.1А при напряжении до 30В).

Переключатели предназначены для регулировки яркости. Максимальная яркость устанавливается, когда все переключатели включены (т.е., их рычажки направлены к лицевой стороне блока), минимальная – когда все переключатели выключены. Имеет значение только количество включённых/выключенных переключателей.

Блок измерительный выполнен в герметичном пластмассовом корпусе. В нем расположена измерительная катушка, усилитель, компаратор, оптореле и стабилизатор напряжения.

Функционирование изделия

Блок измерительный крепится снизу к доске автоведения. Частота сигнала, поступающего на доску автоведения – 42 кГц. Блок измеряет среднее значение магнитной индукции на доске.

Если значение магнитной индукции сверху доски превышает ~ 4,3 мкТл, то блок выдает сигнал на включение блока индикации. На блоке индикации высвечивается знак «Т-сбор» и одновременно  выдается сигнал (замыкание контактов с максимальным током до 0,1А, с напряжением до 30В) для внешней контрольной аппаратуры.

Если значение индукции меньше 4 мкТл, то измерительный блок выключает индикацию знака «Т-сбор».

Между блоком индикации и блоком измерительным прокладывается кабель (4 провода) длинной до 10 м.