# Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ»

# ПРИБОР КОНТРОЛЯ АРС-07

# (ПК-АРС-07)

# Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ТУ 3185-009-48955795-2008

# Введение

Настоящее техническое описание предназначено для технического персонала, обслуживающего прибор контроля автоматической регулировки скорости (далее ПК-АРС-07), и содержит сведения по техническим характеристикам, принципу работы и устройству изделия.

Инструкция по эксплуатации регламентирует порядок эксплуатации изделия.

#### Принятые обозначения:

БИ      – блок измерительный;

КПК     – карманный персональный компьютер;

ПК-АРС – прибор контроля автоматической регулировки скорости.

# 1  Назначение

ПК-АРС-07 предназначен для измерения электрических параметров рельсовых цепей бесконтактным способом, непосредственно на рельсовой линии.

ПК-АРС-07 предназначен для эксплуатации в тоннелях и на открытых участках пути метрополитена.

По своим функциональным характеристикам ПК-АРС-07 заменяет прибор АРС Б18-001, находящейся в эксплуатации в метрополитене.

#### Условия эксплуатации изделия

- рабочая температура окружающего воздуха от –100С до  +500С;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре 350С и более низких температурах без конденсации влаги;

- по устойчивости к механическим воздействиям,  возникающим в процессе эксплуатации, изделие соответствует группе МС2 по ОСТ 32.146-2000.

Корпус ПК-АРС-07 обеспечивает защиту от проникновения пыли и струй воды по группе IP 65.

# 2  Комплект поставки

В состав прибора контроля АРС-07 входят:

Блок измерительный, шт. ………………………………………………………………..….1

Карманный персональный компьютер (КПК), шт.	1

Аккумуляторы АА, шт.	4

Зарядное устройство, шт.	1

# 3  Эксплуатационные возможности и технические характеристики прибора

  - Прибор обеспечивает измерение среднего значения индукции магнитного поля, создаваемого переменным током, протекающим в ходовых рельсах и измерение частоты изменения магнитного поля. Измеряется магнитное поле в перпендикулярном направлении к оси рельса на расстоянии 20 см от головки рельса.

  - Прибор устанавливается и крепится на головке рельса.

  - Прибор обеспечивает измерение параметров сигналов в диапазонах частот, приведенных в таблице 1.

Таблица 1.

| Диапазон | Номинальная частота, Гц | Минимальная частота, Гц | Максимальная частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 73 | 77 |
| 2 | 125 | 122 | 128 |
| 3 | 175 | 170 | 180 |
| 4 | 225 | 219 | 231 |
| 5 | 275 | 255 | 295 |
| 6 | 325 | 317 | 333 |

  - Прибор обеспечивает подавление сигнала с частотой переменного тока 50 Гц и его гармоник в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

| Номер диапазона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частоты сигнала и гармоник, Гц | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
| Величина подавления не менее, дБ | 26 | 20 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |

  - Среднее значение индукции магнитного поля измеряется в условных единицах (у.е.) или мкТл.

  - Суммарная погрешность измерения магнитной индукции не более ± 5%.

  - Погрешность измерения частоты не более   +/- 1,0 Гц.

  - Индикация измеряемых параметров осуществляется на ЖК-дисплее  КПК.

  - Прибор обеспечивает сохранение результатов измерения в энергонезависимой памяти КПК.

  - Прибор имеет встроенный, извлекаемый источник питания (4 батареи или аккумулятора типа АА), обеспечивающий работу прибора не менее 4 часов.

  - Прибор имеет индикатор разряда источника питания (БАТАРЕЯ).

  - Аккумуляторы заряжаются от зарядного устройства, которым комплектуется каждый прибор. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока напряжением 220 В. После окончания заряда аккумуляторов зарядное устройство автоматически выключается.

  - Габаритные размеры блока измерительного (БИ), не более 390х160х95 мм.

  - Вес ПК-АРС-07 без элементов питания, не более 2,5 кг.

# 4 Устройство и работа

## 4.1 Конструкция ПК-АРС-07

ПК-АРС-07, представленный в приложении А, состоит из двух частей: блока измерительного и карманного персонального компьютера  со специальным программным обеспечением. Связь между БИ и КПК осуществляется по беспроводному протоколу Bluetooth.

Конструктивно БИ выполнен в пластмассовом ударопрочном пыле- и влагонепроницаемом  корпусе (оболочка по IP65), который крепиться к опоре. Опора имеет подошву с магнитными вставками для установки на рельс. К корпусу БИ крепится ручка для переноски.

На лицевой панели корпуса установлены индикаторы режима работы, заряда батареи и  кнопка включения питания. В корпусе имеется батарейный отсек для установки четырёх батарей или аккумуляторов типа АА.

  - Функционирование изделия

Перед началом измерений БИ необходимо включить КПК, установить БИ на рельс и включить его питание кнопкой на корпусе прибора.

Bзмерения, обработка и отображение результатов измерений производится с помощью специальной программы установленной на КПК, ars-metr.

Для выполнения измерений необходимо запустить программу ars-metr, которая находится в папке ars-metr во внутренней памяти КПК, нажать кнопку ИЗМЕРИТЬ. После завершения измерений и математической обработки полученных данных, результаты (дата, время, частоты и амплитуды) выводятся на экран КПК.

Результаты измерений автоматически сохраняются в файл report.txt, который затем можно импортировать в Excel как csv-файл.

После вывода результатов прибор снова готов к очередному  измерению.

При отсутствии команд от КПК в течение 5 минут БИ автоматически выключается. Для его включения необходимо нажать на кнопку питания на корпусе БИ.