# Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛКОМ»

Шкаф автоведения ША-08

ТУ 3185-008-48955795-2008

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

# 1  Введение

1.1  Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения изделия «Шкаф автоведения ША-08» обслуживающим персоналом, осуществляющим его эксплуатацию.

1.2  Принятые в ТО обозначения:

БГ  - блок генератора;

БС  - блок согласования.

# 2  Назначение

  - Изделие предназначено для работы в составе системы автоматического управления  поездами метрополитена.

  - Изделие предназначено для работы в условиях релейных помещений метрополитена. В ША-08 размещаются генераторы БГ-08 и блоки согласования БС-08.

  - По  устойчивости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации изделие соответствует группе  К1  по ОСТ 32.146-2000, но для работы при температуре  окружающего воздуха от +1 0С до +40 0С и относительной влажности до 85%.

  - По степени защиты оболочки изделие выполнено в  корпусе по группе IP 20В по ГОСТ 14254-96.

  - По  устойчивости к механическим воздействиям,  возникающим в процессе эксплуатации, изделие соответствует группе МС1 по ОСТ 32.146-2000.

# 3  Основные технические данные

  - Напряжение питания от сетевого фидера, В, …………...220(127) +15/-25%

  - Максимальное потребление при полной нагрузке, ВА, не более…….. 100

  - Количество основных блоков генераторов БГ-08, шт, …………………….…..2

  - Количество резервных блоков генераторов БГ-08, шт, …..……………..…...2

  - Количество блоков согласования БС-08, шт, …..………………………..................2

  - Максимальное число подключенных линий автоведения, шт, не менее ..2

  - Габаритные размеры изделия, мм: ширина 675, высота 450, глубина 660

  - Масса всего изделия, кг, не более ..........….................................................35

  - Срок службы изделия, не менее 10 лет.

# 4  Устройство и работа изделия

4.1  Конструкция изделия

Изделие ША-08 конструктивно выполнено в виде  металлического шкафа. Шкаф можно располагать на столе или крепить к стене. Передняя дверь шкафа стеклянная и оснащена замком, задняя дверь - металлическая. В шкафу имеется полка, на которой установлены 4 генератора БГ-08 (2 основных и 2 резервных) и два блока согласования БС-08. В шкафу смонтированы соединительные кабели для подключения блоков. В шкафу установлены клеммные колодки для подключения двух линий автоведения. В нижней части шкафа установлен автоматический сетевой выключатель и фильтр.

4.2  Устройство изделия

К ША-08 подключаются 2 линии автоведения. Каждая линия подключается к блоку согласования БС-08. К каждому блоку согласования подключаются два генератора – основной и резервный БГ-08, соответственно их 4 шт. Каждая пара генераторов и блок согласования настроены на одну из возможных частот: 20, 25, 32 и 42 кГц.

Технические данные  блоков БГ-08 и БС-08 представлены в технических описаниях этих изделий.

4.3  Работа изделия

После включения питающего сетевого напряжения генераторы БГ-08 формируют сигналы заданной частоты, блоки согласования БС-08 формируют выходные сигналы синусоидальной формы с установленной амплитудой напряжения. Если произойдет авария основного генератора, коммутатор в БС-08 переключается на резервный генератор.

# 5 Порядок установки и работы

- Установите ША-08 на штатное место.

- Подключите кабель сетевого питания к контактам автоматического выключателя.

- Установите в ША-08 генераторы БГ-08 и блоки согласования БС-08.

- Подключите линии автоведения  к клеммным колодкам внизу шкафа.

- Включите сетевое напряжение, установив клавишу на автоматическом выключателе ША-08 в положение «ON».

- Включите сетевые выключатели на блоках БГ-08.

- Выполните согласование блоков БС-08 с линиями автоведения.

- Далее действуйте в соответствии с ТО на БГ-08 и БС-08.

# Приложение

Рисунок 1 – Внешний вид  ША-08.

Рисунок 2 – Схема соединений ША-08.