## Повторитель лунно-белого огня (ФБ-08)

Повторитель лунно-белого огня предназначен для установки в тоннеле метрополитена

## Повторитель бело-лунного огня ФБ-08 выполнен в герметичном корпусе белого цвета из АБС-пластика. На корпусе имеется кронштейн для установки в тоннеле метрополитена. На лицевой и тыльной сторонах корпуса расположены окна с белыми матовыми стеклами.

## Свечение фонаря обеспечивается с обеих сторон одновременно. Снизу на корпусе расположены:

## разъём 2РМ18 для подключения питания;

## два переключателя внутри небольшой герметично закрывающейся пластмассовой коробки для регулировки яркости свечения.

## Для доступа к переключателям, необходимо открутить четыре невыпадающих винта и снять крышку.

Три комбинации положения переключателей изменяют яркость свечения ФБ-08. Максимальная яркость устанавливается, когда оба переключателя включены, минимальная – когда оба переключателя выключены. Имеет значение только количество включённых и  выключенных переключателей, и не имеет значения их порядок.

Для включения фонаря необходимо подать питание (~24В±20%, 50Гц) на 1 и 3 контакты разъёма 2РМ18.

### Основные технические характеристики

| Питание ФБ-08 от сети переменного тока, В …........ | 24 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА, не более ……………………………………. | 150 |
| Минимальная освещенность, люкс, не менее ………………. | 180 |
| Максимальная освещенность, люкс, не менее …………..… | 425 |
| Габаритные размеры ФБ-08, мм …………………………………… | 340х320х130 |
| Масса ФБ-08, кг, не более ……………………………………………… | 3,5 |

## Комплект поставки

- фонарь белый (ФБ-08), шт. …………….……………………………………1

- рама для установки ФБ-08, шт. ……………..………………….…... 1

- кронштейн для крепления ФБ-08, шт. ………………………….. 1

- разъём 2РМ18КПН4Г5В1, шт. ………………………………………….……1