## Повторитель красного огня (ФК-08)

Повторитель красного огня предназначен для установки в тоннеле метрополитена.

## Повторитель красного огня ФК-08 выполнен в герметичном корпусе белого цвета из АБС-пластика. На корпусе имеется кронштейн для установки в тоннеле метрополитена. На лицевой стороне корпуса расположено окно с вклеенным красным матовым стеклом.

## Снизу на корпусе ФК-08 расположены:

## разъём 2РМ18 для подключения питания;

## два переключателя внутри небольшой герметично закрывающейся пластмассовой коробки для регулировки яркости свечения.

## Для доступа к переключателям, необходимо открутить четыре невыпадающих винта и снять крышку.

Три комбинации положения переключателей изменяют яркость свечения ФК-08. Максимальная яркость устанавливается, когда оба переключателя включены, минимальная – когда оба переключателя выключены. Имеет значение только количество включённых и  выключенных переключателей, и не имеет значения их порядок.

Для включения повторителя красного огня ФК-08  необходимо подать питание (~24В±20%, 50Гц) на 1 и 3 контакты разъёма 2РМ18. Мигание фонаря (90 раз в минуту) обеспечивается внешним устройством.

### Основные технические характеристики

| Питание ФК-08 от сети переменного тока, В …………………………........... | 24 |
| --- | --- |
| Ток потребления, мА, не более ……………………………………………...................... | 150 |
| Минимальная освещенность, люкс, не менее ………………………………………. | 150 |
| Максимальная освещенность, люкс, не менее ……………………………………… | 300 |
| Габаритные размеры ФК-08, мм ……………………………………………………………… | 340х320х130 |
| Масса ФК-08, кг, не более ……………………………………………………………………… | 3,5 |

## Комплект поставки

- фонарь красный, шт. …………...………………………….…………………………….1

- рама для установки ФК-08, шт. ……………..……………………………... 1

- кронштейн для крепления ФК-08, шт. ………………………………….. 1

- разъём 2РМ18КПН4Г5В1, шт. ……………………………………………………….1