Комплекс ЭСИЧ-М

Устройство отображения диспетчерское

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Введение

1.1. Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для изучения изделия обслуживающим персоналом, осуществляющим его эксплуатацию.

1.2.Принятые в ТО обозначения:

ШФ – шкаф;

РН  - рама несущая;

УУ - устройство управления;

УС - устройство соединительное;

БП - блок питания;

УОД - устройство отображения диспетчерское;

УОТВЗ - устройство отображения текущего времени зальное;

УОИВЗ - устройство отображения интервального времени зальное;

БПЗ - блок питания для УОТВЗ и УОИВЗ;

ФМИ - формирователь минутных импульсов для электромеханических часов;

ТВ - текущее время;

ИВ - интервальное время;

# Назначение

  - Устройство отображения диспетчерское предназначено для работы в составе комплекса ЭСИЧ-М.

  - Информация отображается арабскими цифрами семисегментным шрифтом.

  - Устройство отображения диспетчерское предназначено для работы в помещениях дежурного по станции или диспетчера метрополитена.

  - По устойчивости к воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации  УОД соответствуют классификационной группе К2  по ОСТ 32.7-83, но для работы при предельных температурах от 0 до 40 град. по  Цельсию.

  - По степени защиты оболочки   УОД выполнено в пыленепроницаемом  корпусе по группе IP 55 по ГОСТ      142534-80.

  - По устойчивости к механическим воздействиям, возникающим в процессе эксплуатации,  УОД  соответствует классификационной группе МС3 по ОСТ 32.7-83.

# Основные технические данные

  - Напряжение питания на входе устройства в диапазоне   от 14 до 16 В.

  - Максимальное потребление УОД, не более __________________1,0 А.

  - Число проводов для связи между устройством и ШФ _____ не менее 6.

  - Максимальная длина линии связи не более __________________300 м.

  - УОД отображает текущее время ___________ часы, минуты и секунды.

  - Габаритные размеры УОД_________________________395х160х120 мм.

  - Цвет свечения индикаторов УОД ____________    зеленый или желтый.

  - Вес УОД, не более _______________________________________ 5 кг.

# Состав изделия

Устройство состоит из:

- Устройства отображения  диспетчерского  в металлическом корпусе – 1 шт.

- Скобы для крепления корпуса– 1 шт.

# Устройство и работа изделия

Конструкция устройства отображения постового.

Устройство  отображения диспетчерское УОД конструктивно выполнено  в ударопрочном металлическом корпусе (см. рис.4), имеющем защиту от проникновения пыли и водных брызг класса IP 55.  Корпус состоит из двух частей: основания поз.2 и крышки со стеклом поз.1.На крышке закреплены две платы индикации. На каждой плате расположено по три цифровых индикатора с высотой знака - 56 мм. Плата контроллера крепится к основанию корпуса.   Крышка крепится к основанию корпуса 4-мя невыпадающими винтами М4 поз.4. Между крышкой и основанием имеется резиновая прокладка поз.3.

Корпус крепится к стене с помощью скобы поз.5. Для съёма корпуса достаточно отсоединить кабель с разъёмом и ослабить два болта поз.6, крепящих скобу к корпусу изделия.

Описание схемотехнических решений.

  - Устройство отображения диспетчерское (см. рис.1) состоит из трех плат: платы контроллера  и двух идентичных плат индикации (А1, А2).

  - Плата контроллера

Обмен данными по линии связи (см.рис.2) осуществляет микроконтроллер DD1 (PIC16C73) через приемопередатчики  DD2, DD3 (ADM485). 	Принятые данные далее передаются микроконтроллерам плат индикации по I2С шине (цепи SDA и SCL). Светодиодные индикаторы HL1, HL2 и HL3 служат  для настройки и проверки работоспособности платы контроллера.

Стабилизированное напряжение питания на элементы платы поступает от DC/DC конвертора А1 (TEN1211). На входе А1 установлены элементы защиты от К3 и фильтрации питающего напряжения FU1, VD1, VD2, L1, C1, VD3.

  - Плата индикации

Микроконтроллер DD1 (PIC16C73) платы индикации ( см. рис.3) принимает данные по I2С шине от платы контроллера. Выбор Slave-адреса DD1 для I2С интерфейса производится установкой джамперов  (перемычек) J3, J4  на плате индикации.

Джампер J1 включает децимальную точку после первого разряда (для платы, отображающей интервальное время и платы, отображающей единицы минут и секунд текущего времени), а джампер J2 включает децимальную точку после второго разряда (для платы, отображающей часы и десятки минут).

Порядок установки джамперов (перемычек) для плат индикации в УОД представлен ниже в таблице.

Установка джамперов на плате индикации.

| Использование платы индикации | Установка децимальной точки | Установка адреса для приема данных |
| --- | --- | --- |
|  | J1 | J2 | J3 | J4 |
| Отображение ТВ – часов и десятков минут | нет | установлен | нет | нет |
| Отображение ТВ – минут и секунд | установлен | нет | нет | установлен |

Микроконтроллер DD1 выводит данные на индикаторы HL1-HL3 (типа SA-23) в режиме динамической индикации, при этом напряжения на знаки подаются через знаковые ключи на транзисторах VT1-VT3 (KT315), VT4-VT6 (КТ814), а включение сегментов осуществляется через стабилизаторы тока на транзисторах VT7-VT13 (KT315), VT14-VT20 (KT829).

Питание микроконтроллера DD1 осуществляется от линейного стабилизатора А1 (mA78L05AC).

# Размещение и монтаж

6.1. Перед  установкой  устройства необходимо определить его место расположения, длину соединительного кабеля, диаметр и необходимое число проводов для линий питания  УОД. Порядок подключения к шкафу ШФ см. в ТО (п. 7.2.4) “Комплекс ЭСИЧ-М. ШФ.”

6.2. Установите скобу (поз.1 рис.5) УОД на необходимой высоте на стене помещения. Закрепите корпус  на скобе с помощью двух болтов поз.4 рис.4. Присоедините разъем XP6.

# Порядок работы

После включения питающего напряжения на блоке питания ШФ напряжение питания поступает на УОД, при этом на устройстве засветятся цифровые индикаторы. Напряжение на разъёме УОД должно быть в пределах от 14 до 16 В. Данные о текущем времени и интервалах времени передаются от УУ ШФ к УОД по линии связи. В случае обрыва линии связи (линий передачи данных) или отсутствия данных на входе платы контроллера УОД на цифровых индикаторах будут светиться только нижние сегменты.

# Проверка технического состояния

  - Проверка технического состояния УОД может быть проведена  на штатном месте установки изделия.

  - Проведите внешний осмотр изделия, убедитесь в отсутствии пыли и загрязнения на  поверхностях стёкол крышки корпуса изделия.

  - Проверку работоспособности изделия проводите совместно с проверкой работоспособности шкафа ШФ по п.13.1.1 (см. ТО ЭСИЧ-М ШФ).

  - Проверку правильности высвечивания знаков на индикаторах изделия проводите совместно с проверкой  шкафа ШФ по п.13.1.5 (см. ТО ЭСИЧ-М ШФ).

  - Проверку напряжения питания изделия проводите совместно с проверкой  шкафа ШФ по п.13.4.1 и п.13.4.2  (см. ТО ЭСИЧ-М ШФ).

# Характерные неисправности и методы их устранения

  - Не светятся индикаторы на устройстве при включенном питании на  БП ШФ, нет питающих напряжений.

Возможная неисправность - 1) перегорел один из предохранителей на БП;

2) неисправен БП;

3) обрыв линии питания;

4) неисправен УОД.

Устранение    -   1) заменить предохранитель;

2) заменить БП;

3) устранить обрыв линии питания;

4) заменить УОД.

11.2. 	На всех индикаторах УОД светятся только нижние сегменты.

Возможная неисправность - 1) обрыв одной из линий обмена данными между УУ и УОД;

2) неисправно УОД или УУ.

Устранение - 1) "прозвонить" линии связи, устранить обрыв;

2) заменить УУ или УОД.

# Приложение

Рис.1. Структурная схема УОД.

Рис.4. Конструкция УОД.